TEMPOMIX 3

Artikel: ADL-794100.2

Ausschreibungstext

Einhand-Selbstschlussmischer für Waschtisch, Standmontage:

Besonders leichte Betätigung.

Temperatureinstellung und Betätigung über die Bedienkappe.

Laufzeit voreingestellt auf ~7 Sek. (einstellbar von 3 bis 10 Sek.).

Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar von 1,5 bis 6 l/min.

Verkalkungsarmer, vandalengeschützter Strahlregler.

Körper aus Messing massiv verchromt.

PEX-Anschlussschläuche G 3/8 mit Rückflussverhinderern und Schutzfiltern.

Verstärkte Befestigungen und Verdrehsicherung.

Einstellbare Warmwasserbegrenzung.