Einhebelmischer für Spültisch mit BIOCLIP-Auslauf

Artikel: ADL-2871T1.3

Ausschreibungstext

Einhebelmischer mit hohem, schwenkbarem BIOCLIP-Wechselauslauf H.160.

Mit 1 Einmalauslauf aus recyclingfähigem Hostaform® mit sternförmigem Strahlregler. Ergänzbar mit 10 BIOFIL Filter-Ausläufen (Art. 20040.10P/30040.10P) für sofortigen Schutz gegen wassergebundene Infektionen, oder 2 Edelstahlausläufen (Art. 20002) für vollständige Reinigung/Entkalkung des Innenlebens oder 15 Einmalausläufen (Art. 20015).

Durchflussmenge begrenzt auf 5 l/min bei 3 bar.

Körper und Auslauf innen glatt (begrenzt Bakterienablagerungen).

Keramikkartusche Ø 40 mit voreingestellter Warmwasserbegrenzung.

Körper aus Messing verchromt.

Mit Hygienehebel L.215 für Betätigung ohne Handkontakt.

Flexible PEX-Schläuche G 3/8 edelstahlumflochten.

Verdrehsicherung durch 2 Edelstahl-Gewindebolzen und Langmuttern.