TEMPOSOFT MIX

Artikel: ADL-742100.2

Ausschreibungstext

Selbstschluss-Mischbatterie für Waschtisch, Standmontage:

Besonders leichte Betätigung.

Laufzeit ~7 Sek.

Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar 1,5 bis 6 l/min.

Verkalkungsarmer Luftsprudler.

Körper aus Messing massiv verchromt.

PEX-Anschlussschläuche G 3/8 mit Rückflussverhinderern und Schutzfiltern.

Verstärkte Befestigungen und Verdrehsicherung.

Seitlicher Mischhebel Standard mit einstellbarer Warmwasserbegrenzung.

Armaturengruppe II nach DIN 4109.