SECURITHERM EDELSTAHL

Artikel: ADL-792354.6

Ausschreibungstext

Duschelement mit Thermostat und zwei Oberteilen:

Gehäuse aus Edelstahl zur Aufputzmontage.

Anschluss verdeckt mit flexiblen Schläuchen G 1/2B.

SECURITHERM Thermostat-Mischbatterie.

Temperatur einstellbar: Kaltwasser bis 38°C: 1. Temperaturanschlag, 2. Anschlag bei 41°C.

Verbrühungsschutz: sofortiges Schließen bei Kaltwasserausfall.

Geeignet für thermische Desinfektionen.

Nicht selbsttätig schließend, Oberteile öffnen nach 1/4-Umdrehung.

Brausekopf ROUND verchromt, vandalengeschützt mit verkalkungsarmer Düse und automatischem Durchflussmengenregler.

Handbrause mit Brauseschlauch und Wandhalter.

Anschlüsse G 1/2B, verdeckte Befestigungen, Rückflussverhinderer und Schutzfilter.